№2

(Буздин А.И. и др. "Задачи Московских физических олимпиад" Под ред. Кротова С.С. - М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. лит., 1988., - 192 с. - (Б-чка "Квант". Вып. 60.), задача 2.1, решение авторское)

В двух вертикальных цилиндрах различного поперечного сечения под поршнями, массы которых m1=1 кг и m2=2 кг, находится газ при постоянной температуре, а над поршнями – вакуум. Цилиндры соединены внизу трубкой, а поршни располагаются на одинаковой высоте h0 = 0,2 м. Какова будет разность их высот, если увеличить массу 1-го поршня до массы 2-го?

Решение. Так как вертикальные цилиндры представляют собой сообщающиеся сосуды, то после увеличения массы 1-го поршня равновесие наступит лишь после того, как он «ляжет» на дно своего цилиндра, а весь газ перейдет во 2-й цилиндр. Поскольку давление газа и его температура остаются неизменными, то и полный объем, занимаемый газом, должен остаться неизменным. Отсюда заключаем, что S1h0 + S2h0 = S2h, где S1 и S2 — поперечные сечения поршней 1-го и 2-го цилиндров, a h — высота, на которой будет находиться 2-й поршень, т. е. как раз искомая разность высот (ведь 1-й поршень лежит на дне). Вначале давления, создаваемые поршнями, были одинаковы; таким образом,

m1g/S1 = m2g/S2,

S1/S2 = m1/m2.

а, значит,

h = h0(m1/m2 + 1) = 0,3 м.