Исследовательская работа на тему:

«Рентабельность установки солнечных батарей»

Солнечная батарея — бытовой термин, используемый в разговорной речи или ненаучной прессе. Обычно под термином «солнечная батарея» подразумевается несколько объединённых фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток.

В отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя, солнечная батарея производит непосредственно электричество. Однако для производства электричества из солнечной энергии используются и солнечные коллекторы: собранную тепловую энергию можно использовать и для вырабатывания электричества. Крупные солнечные установки, использующие высококонцентрированное солнечное излучение в качестве энергии для приведения в действие тепловых и др. машин (паровой, газотурбинной, термоэлектрической и др.), называются Гелиоэлектростанции (ГЕЭС).

Различные устройства, позволяющие преобразовывать солнечное излучение в тепловую и электрическую энергию, являются объектом исследования гелиоэнергетики (Helios — солнце). Производство фотоэлектрических элементов и солнечных коллекторов развивается быстрыми темпами в самых разных направлениях. Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.

Принцип работы солнечных батарей:

Работа солнечной батареи основана на фотогальваническом эффекте, открытом Александром Эдмондом Беккерелем в 1839 году. Он определил, что энергию солнца можно трансформировать в электричество посредством специальных материалов-полупроводников, названых в дальнейшем фотоэлементами. Такой способ получения электричества является самым эффективным, так как подразумевает одноступенчатый переход энергии, в отличие от методов, включающих этап термодинамического преобразования – например как в солнечных паровых машинах, где ток вырабатывается за счет расширения нагретого солнцем водяного пара, углекислого газа, или других похожих термопоглощающих веществ.

Строение солнечных батарей:

Солнечная батарея состоит из фотоэлементов, соединенных последовательно и параллельно. Все фотоэлементы располагаются на каркасе из непроводящих материалов. Такая конфигурация позволяет собирать солнечные батареи требуемых характеристик (тока и напряжения). Кроме того, это позволяет заменять вышедшие из строя фотоэлементы простой заменой.

Строение

Фотоэлемент на основе полупроводников состоит из двух слоев с разной проводимостью. К слоям с разных сторон подпаиваются контакты, которые используются для подключения к внешней цепи. Роль катода играет слой с n-проводимостью (электронная проводимость), роль анода — p-слой (дырочная проводимость). 
Ток в n-слоя создается движение электронов, которые «выбиваются» при попадании на них света за счет фотоэффекта. Ток в p-слое создается «движением дырок». («Дырка» — атом, который потерял электрон.) На стыке слоев с n- и p-проводимостью создается p-n-переход. Получается своего рода диод, которые может создавать разность потенциалов за счет попадание лучей света.

Механизм действия:

Когда фотон света попадает в n-слой, он поглощается электроном, энергия электрона увеличивается, и он может «перескочить» запирающий слой. В результате, n-слой приобретает дополнительный отрицательный заряд, а p-слой – положительный. Из-за этого, первоначальная контактная разность потенциалов между p- и n-слоями полупроводника снижается, появляется напряжение внешней цепи, начинает «течь» ток.

Сила тока в фотоэлементе изменяется пропорционально количеству захваченных фотонов. Данный показатель зависит от многих факторов: интенсивности солнечного излучения, площади, которую покрывает фотоэлемент, сроков эксплуатации и, конечно, КПД конструкции, которая к тому же зависит от температуры – при сильном нагревании проводимость фотоэлемента падает.

Эффективность фотоэлементов и модулей:

Мощность потока солнечного излучения на расстоянии 150 млн. км от Солнца, без учёта потерь в атмосфере Земли, составляет около 1350 ватт на квадратный метр. В то же время, удельная мощность солнечного излучения в Европе в очень облачную погоду даже днём может быть менее 100 Вт/м². С помощью наиболее распространённых солнечных батарей можно преобразовать эту энергию в электричество с эффективностью 9—24 %. При этом цена батареи составит около 1—3 долларов США за Ватт номинальной мощности. При промышленной генерации электричества с помощью фотоэлементов цена за кВт·ч составит 0,25 долл. По мнению Европейской Ассоциации Фотовольтаики (EPIA), к 2020 году стоимость электроэнергии, вырабатываемой «солнечными» системами, снизится до уровня менее 0,10 € за кВт·ч для промышленных установок и менее 0,15 € за кВт·ч для установок в жилых зданиях. Сообщается, что в отдельных лабораториях получены солнечные элементы с эффективностью 43 %.

Максимальные значения эффективности фотоэлементов и модулей,
достигнутые в лабораторных условиях:

| Тип | Коэффициент фотоэлектрического преобразования, % |
| --- | --- |
| Кремниевые |  |
| Si (кристаллический) | 24,7 |
| Si (поликристаллический) | 20,3 |
| Si (тонкопленочная передача) | 16,6 |
| Si (тонкопленочный субмодуль) | 10,4 |
| III-V |  |
| GaAs (кристаллический) | 25,1 |
| GaAs (тонкопленочный) | 24,5 |
| GaAs (поликристаллический) | 18,2 |
| InP (кристаллический) | 21,9 |
| Тонкие пленки халькогенидов |  |
| CIGS (фотоэлемент) | 19,9 |
| CIGS (субмодуль) | 16,6 |
| CdTe (фотоэлемент) | 16,5 |
| Аморфный/Нанокристаллический кремний |  |
| Si (аморфный) | 9,5 |
| Si (нанокристаллический) | 10,1 |
| Фотохимические |  |
| На базе органических красителей | 10,4 |
| На базе органических красителей (субмодуль) | 7,9 |
| Органические |  |
| Органический полимер | 5,15 |
| Многослойные |  |
| GaInP/GaAs/Ge | 32,0 |
| GaInP/GaAs | 30,3 |
| GaAs/CIS (тонкопленочный) | 25,8 |
| a-Si/mc-Si (тонкий субмодуль) | 11,7 |

Использование солнечных батарей для энергообеспечения зданий:

Солнечные батареи крупного размера, как и солнечные коллекторы, очень широко используются в тропических и субтропических регионах с большим количеством солнечных дней. Особенно популярны в странах Средиземноморья, где их помещают на крышах домов.

Новые дома Испании с марта 2007 года должны быть оборудованы солнечными водонагревателями, чтобы самостоятельно обеспечивать от 30 % до 70 % потребностей в горячей воде, в зависимости от места расположения дома и ожидаемого потребления воды. Нежилые здания (торговые центры, госпитали и т. д.) должны иметь фотоэлектрическое оборудование.

(Дерево из солнечных панелей вГлайсдорфе)                         (Солнечная батарея на крыше дома)

Заводы производящие солнечные батареи в России:

- ООО «Хевел» (Новочебоксарск)

- «Телеком-СТВ» (Зеленоград)

- «Солнечный ветер» (Краснодар)

- «Квант» (Москва)

- ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов»

- ЗАО "Термотрон-завод" (Брянск)

Солнечные батареи в России:

В России наиболее эффективными для применения солнечных батарей признаны прежде всего южные регионы страны: Астраханская область, Ставропольский и Краснодарский край, Калмыкия, некоторые регионы Поволжья и т.д. Проведенные замеры степени инсоляции показали, что, например, Приморье и юг Сибири вполне сопоставимы по степени солнечной активности с некоторыми районами Италии и Франции. Только большим спросом подобные устройства не пользуются,и фотоэнергетика в стране существует в основном за счет небольших заказов. Например, садоводы покупают солнечные батареи на40—150Вт, чтобы обеспечить работу маломощного оборудования.

Рентабельность:

В силу объективных факторов, фотоэлектрические преобразователи работают с меньшей эффективностью в утренних и вечерних сумерках, а также при пасмурной погоде. Однако их использование в совокупности с накопительными баками для горячей воды и аккумуляторами делает использование этого вида возобновляемой энергии вполне рентабельным. Средняя стоимость электроэнергии, вырабатываемой с применением солнечных батарей, сегодня составляет около 4 долларов за 1 кВт при средней цене по рынку 5,5-6 долларов. Расценки на сами батареи падали в 1990-2005 годах в среднем на 4% в год. Срок службы качественных фотоэлементов достигает 25-30 лет, даже при условии их эксплуатации при низкой температуре окружающей среды. Со временем панели «выгорают», но незначительно: ежегодно они теряют всего 1% от изначальной эффективности.