Задача 41.

Стальная проволока, подсоединенная к источнику ЭДС, под действием тока сильно нагревается. Если половину раскаленной проволоки опустить в дистиллированную воду, оставшаяся на воздухе часть нагревается еще сильнее. Объясните это явление.

Решение.

Проволока, по которой течет ток, нагревается из-за выделения джоулева тепла, мощность которого равна  (1).

Представим проволоку в виде двух последовательно соединенных друг с другом и источником тока резисторов (см. рисунок).

Запишем закон Ома для нашей замкнутой цепи:

(2)

Е – ЭДС, r – внутреннее сопротивление источника тока.

Если часть раскаленной проволоки опустить в воду, то она охладится, и ее сопротивление R1 уменьшится. Сила тока при этом возрастет. Так как сопротивление части проволоки, оставшейся в воздухе, R2 при этом не меняется, то, согласно формуле (1), количество выделяющегося здесь тепла, а, следовательно, и температура увеличатся.