77. Параллельно каждой из половин реостата, имеющего сопротивление 10 ом, включены два вольтметра. Внутреннее сопротивление одного из вольтметров 6 ом, другого 4 ом. К реостату подведено напряжение 180 В. Каковы показания вольтметров?

R=10/2=5 ом

R1=6 ом

R2=4 ом

U=180 В

U1- ? U2- ?

Полное сопротивление цепи

(ом),

Ток в цепи ; ;

; .

# Text boxes

R1

R2

R1

R

U

I