Рекуперация

Складывается парадоксальная ситуация: ученые и инженеры, неуклонно повышая КПД и скорость транспортных машин, способствуют переводу в тепло все большей части механической энергии, выработанной двигателем. Так, например, паровой автомобиль начала прошлого века имел кпд двигателя с приводом не выше 2-3 процентов и развивал скорость всего 6-8 км в час. Кинетическая энергия такого экипажа была ничтожна, его и тормозить-то не нужно было: при отключении двигателя он тут же останавливался сам. Почти вся механическая энергия, выработанная двигателем, шла на перемещение машины. У первых автомобилей с бензиновым двигателем кпд был повыше — около 10-15 процентов, и они двигались со скоростью до 30 км в час. Если бы такой автомобиль пустить по тому же маршруту, что и современный автобус (с ос­тановками через каждые 400 м), то в тормозах обесценилось бы примерно 35 процентов всей кинетической энергии. У современного автобуса при кпд двигателя с трансмиссией, вдвое большем, чем у первых автомобилей, и в десять раз большем, чем у парового, пропадает в тормозах уже две трети энергии двигателя. А у гипотетического автомобиля, то есть машины с кпд, близким к 100 процентам, и затрачивающего энергию практически только на разгон, почти вся она переводилась бы в тормозах в тепло.

Не надо, конечно, доказывать, что если бы мы научились запасать кинетическую энергию, или, как принято говорить, подвергнуть рекуперации ее, а не переводить в тепло, то эффект был бы поистине огромен. Легко подсчитать, что рекуперация кинетической энергии, скажем, на автомобиле, привела бы примерно к двукратному снижению мощности двигателя, к такому же уменьшению расхода горючего и десятикратному (а то и более) снижению токсичности выхлопных газов. Последний выигрыш объясняется тем, что двигатель автомобиля с рекуперацией энергии будет работать на оптимальном режиме — без перегрузки и холостого хода, когда и выделяется основная масса токсичных продуктов сгорания топлива.

Если учесть, какое огромное количество автомобилей работает в нашей стране, то цифры, приведенные выше, означают экономию многих миллионов тонн бензина, значительное увеличение производительности машин, резкое уменьшение загрязнения атмосферы. В качестве примера мы взяли автомобиль, а в действительности это хоть и представитель многочисленного отряда машин, но далеко не единственного, где рекуперация могла бы закрыть «брешь в плотине».